## Slide 1
FICHE EPI–GAXXX - Ind. A
Protection des Mains
Pr Gants Croûte Chaleur– PF053039000
Type et Niveau de Protection
Normes
Préconisation métier
Typologie de travaux
Conditions environnementales d’utilisation
Descriptif
De 8 à 11
Cat. EPI
2
Gamme de Tailles
Conditionnement
Gant en croûte de bovin hydrofuge, traitée hautes températures
Avec manchette en croûte de 15 cm
Coloris : Marron
Avantages / Entretien / Stockage
Par sachet de 10 paires
à la taille
Pas d’entretien préconisé
Stockage en emballage carton en endroit sec et à température normale
Respect de la norme EN420 garantit l’innocuité du gant : absence de risques d’allergie induits par le port du gant
Nettoyer en surface avec un chiffon humide – Sécher à température ambiante
EN420
EN388
EN407
EN 12477
EN344
4 à l’abrasion
1 à la coupure
4 à la déchirure
3 à la perforation
EN388
Non adaptés pour :
Risques chimiques.
EN407
4 à l’inflammabilité
1 à la chaleur de contact
3 à la chaleur convective
2 à la chaleur radiante
4 aux petites projections de métal en fusion
x aux importantes projections de métal en fusion

## Slide 2
FICHE EPI – ANNEXE
Pictogrammes
Milieu Sec
Travaux de
Précision
Travaux
Polyvalents
Travaux
Lourds
Milieu Humide
Contact avec Liquide